## Slide 1: Elektrický proud v kovech
© 2023+ RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.

## Slide 2: 13. Vznik elektrického proudu
Historické poznámky
1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu
Luigi Galvani (1737 – 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil, že svaly žáby se po zásahu jiskry statické elektřiny stahují – nesprávně vyvodil „živočišnou elektřinu“
Alessandro Volta (1745 – 1827): 1799-1800 první elektrický článek – tzv. Voltův sloup; opravil Galvaniho a správně vyvodil, že zdrojem a příčinou je elektrochemická reakce dvou kovů; je po něm pojmenovaná jednotka el. napětí

## Slide 3: 13. Vznik elektrického proudu
Historické poznámky
André Marie Ampère (1775 – 1836):  francouzský matematika a fyzik;  nikdy nechodil do školy ;-)  vzděláván otcem, který skončil pod gilotinou;  1820 – cívka s proudem vyvolává magnetické pole  1827 – pravidlo pravé ruky (prsty ve směru proudu, palec ukazuje severní pól cívky);  objevil vztah pro magnetickou sílu působící na vodič s proudem;  vynalezl galvanometr (měřič malých el. napětí a proudů) a komutátor (součást elektrických motorů);  zavedl pojem „kybernetika“;  je po něm pojmenovaná jednotka el. proudu

## Slide 4: 13. Vznik elektrického proudu
Historické poznámky
Georg Simon Ohm (1789 – 1854): německý fyzik; místo studia na univerzitě se věnoval večírkům; 1827 odvodil vztah mezi napětím a proudem v obvodu (Ohmův zákon); 1843 položil základy fyziologické akustiky; je po něm pojmenovaná jednotka elektrického odporu
Hans Christian Ørsted (1777 – 1851): dánský fyzik, chemik, filozof; výzkum elektromagnetických jevů: el. proud působí na střelku kompasu; 1825 izoloval hliník; je po něm pojmenovaná jednotka intenzity magnetického pole

## Slide 5: 13. Vznik elektrického proudu
Historické poznámky
Michael Faraday (1791 – 1867): anglický chemik a fyzik; 1831 objevil elektromagnetickou indukci, magnetické a elektrické siločáry; je po něm pojmenovaná jednotka el. kapacity (kondenzátory)
James Clerk Maxwell (1831 – 1879): skotský fyzik, potomek starého šlechtického rodu; první vědeckou práci publikoval ve 14 letech; 1865 objevil matematický popis (4 rovnice) elektromagnetického pole; vysvětlil, proč Měsíc nemůže mít atmosféru (Maxwellovo rozdělení rychlostí plynů); 1861 jako první publikoval základy barevné fotografie;

## Slide 6: 13. Vznik elektrického proudu
směr elektrického proudu daného dohodou od + k –
směr elektronů ve vodiči (proti směru intenzity el. pole E)
Elektrický proud jako děj
el. proud je uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem
směr proudu je dán dohodou jako směr pohybu kladně nabitých částic  pohyb ve směru intenzity od + k –
pohyb elektronů v kovech je od – k + (proti směru intenzity)

## Slide 7: 13. Vznik elektrického proudu
Jednoduchý elektrický obvod
zdroj, vodič, spotřebič (žárovka)
pohyb elektronů je ve skutečnosti od záporného pólu baterie ke kladnému
v okamžiku stanovení směru proudu dohodou nebyl elektron jako částice znám

## Slide 8: 13. Vznik elektrického proudu
Elektrický proud jako veličina
elektrický proud – I jednotka: [I] = 1 A (ampér)
1 ampér je proud, při kterém prochází kolmým průřezem vodiče náboj 1 C za 1 s
rovnoměrný průchod náboje Q průřezem vodiče za čas t
okamžitá hodnota elektrického proudu – i
nerovnoměrný průchod náboje Q průřezem vodiče za čas t, obecný vztah

## Slide 9: 13. Vznik elektrického proudu
Účinky elektrického proudu:
tepelné – vařič, elektrické podlahové topení, sváření elektrickým obloukem
chemické – elektrolýza (změna složení kapalin)
magnetické – elektromagnet

## Slide 10: 13. Vznik elektrického proudu
Účinky elektrického proudu:
světelné – žárovka, dioda LED, elektrický oblouk (oblouková lampa)
elektrodynamické – elektromotory, dynama (kolo)
indukční – indukční vařiče, elektroměry, LED svítilna bez baterie

## Slide 11: 13. Vznik elektrického proudu
Měření el. proudu
ampérmetr – zapojuje se SÉRIOVĚ k měřenému spotřebiči; mechanický nebo digitální;
multimetr – digitální; rozsah se už většinou nastavuje automaticky

## Slide 12: 14. Zdroje elektrického proudu
svorkové napětí U
napětí na svorkách zdroje dané rozdílem potenciálů
potřebné k udržení stálého el. proudu
značíme šipkou ve směru od + pólu zdroje k – pólu zdroje
vnitřní a vnější obvod
vnitřní – uvnitř zdroje se částice pohybují PROTI elektrostatickým silám  existují tam neelektrostatické síly (např. chemické povahy), které vykonáním práce při přenesení náboje Q definují tzv. elektromotorické napětí zdroje Ue – maximální napětí, které je zdroj schopen vyvinout; směr od záporného pólu ke kladnému; vzniká jako rozdíl elektrochemických potenciálů uvnitř zdroje
vnější – tvořen vodiči a spotřebičem (např. žárovka, rezistor)  spotřebovává elektrickou energii a mění ji na jiný typ energie (tepelnou, světelnou, apod.); elektrostatické síly konají práci

## Slide 13: 14. Zdroje elektrického proudu
nezatížený zdroj
na vnější svorky zdroje není připojen žádný spotřebič; bez vnějšího obvodu;
svorkové napětí U je rovno elektromotorickému, tj.
na svorkách zdroje měříme voltmetrem tzv. napětí naprázdno U0
zatížený zdroj
na vnější svorky zdroje připojen spotřebič (na obr. realizovaný rezistorem RZ)
vnějším obvodem prochází el. proud IZ
svorkové napětí U (na obr. USV) je vždy menší než elektromotorické, tj.
– je úbytek napětí vznikající uvnitř zdroje průchodem proudu (viz kap. 19)

## Slide 14: 14. Zdroje elektrického proudu
Měření el. napětí
voltmetr – zapojuje se PARALELNĚ k měřenému spotřebiči; mechanický nebo digitální;
multimetr – digitální; rozsah se už většinou nastavuje automaticky

## Slide 15: 14. Zdroje elektrického proudu
Zdroje stejnosměrného napětí (značíme
galvanický článek – napětí článku je dáno rozdílem elektrochemických potenciálů kovů (resp. materiálů), které článek vytváří  elektrochemická řada kovů  např. Cu-Zn cca 0,92 V (viz foto na začátku článku)
Neelektrostatické síly vznikají chemickou reakcí kovových elektrod s elektrolytem.

## Slide 16: 14. Zdroje elektrického proudu
b) termoelektrický článek – každý kov má tzv. termoelektrický potenciál; zahříváním dvou spojených kovů (bimetalového pásku) vzniká rozdíl potenciálů, tj. napětí  termoelektrická řada kovů  např. měď-konstantan: 4,25 mV  opačný jev znám jako Peltiérův jev (průchodem proudu dvěma různými kovy se jeden ochlazuje a druhý ohřívá  využití termočlánků, Peltiérova článku: teplotní čidlo pro digitální teploměry, radioizotopový termoelektrický generátor (zdroj napětí) kosmických sond daleko od Slunce (nelze využít fotovoltaiku); teoreticky neomezená životnost; okamžitý efekt; až –20 °C; chlazení PC (ne příliš efektivní)

## Slide 17: 14. Zdroje elektrického proudu
c) fotovoltaický článek využívá tzv. fotoelektrického jevu  Albert Einstein (1879 – 1955) – objev 1905, NC 1921; energie záření (světla) dopadajícího na polovodičový PN přechod nebo tenkou vrstvu kovu vyvolá uvolnění elektronů  el. proud  využití: fotodiody, fotovoltaika, kalkulačky, hodinky, družice

## Slide 18: 14. Zdroje elektrického proudu
d) dynamo je točivý elektrický stroj, přeměňující mechanickou energii z rotoru
hnacího stroje na elektrickou energii ve formě stejnosměrného
elektrického proudu
Neelektrostatické síly vznikají pohybem vodiče v magnetickém poli.

## Slide 19: 14. Zdroje elektrického proudu
e) usměrňovače – usměrněním střídavého proudu za použití polovodičové diody
f) mechanické zdroje  náboje se tvoří třením dvou dielektrik (pás - cívky, kotouče)  dnes se požívají pouze k demonstračním
fyzikálním experimentům

## Slide 20: 14. Zdroje elektrického proudu
Zdroje střídavého napětí (značíme
alternátor – je točivý elektrický stroj pracující jako elektrický generátor; přeměňuje kinetickou energii (pohybovou energii) rotačního pohybu na energii elektrickou ve formě střídavého proudu  jednofázový nebo vícefázový  princip elektromagnetické indukce  viz kapitola XY  využití: výroba elektrické energie v elektrárnách; automobily; součást různých strojů

## Slide 21: 14. Zdroje elektrického proudu
b) oscilátory – elektronické zdroje;  generátory sinusového signálu různých frekvencí  TV, rádio, satelity, mobily, PC, Wi-fi, aj.

## Slide 22: 15. Elektrický odpor. Ohmův zákon pro část obvodu.
Ke zdroji napětí připojíme rezistor. Pomocí multimetrů zapojených jako voltmetr a ampérmetr měříme proud procházející rezistorem a napětí na rezistoru. Naměřené hodnoty zapíšeme do tabulky:
U (V) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
I (A) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
U (V) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
I (A) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Schéma zapojení:

## Slide 23: 15. Elektrický odpor. Ohmův zákon pro část obvodu.
Voltampérová charakteristika vodiče – graf závislosti proudu (osa y) na napětí (osa x)
mezi proudem I a napětím U je přímá úměra
stejný kov má pro různé teploty různé přímky
různé kovy mají různé charakteristiky (např. ocel a konstantan)
lineární závislost mezi napětím a proudem byla po svém objeviteli nazvaná Ohmův zákon

## Slide 24: 15. Elektrický odpor. Ohmův zákon pro část obvodu.
Ohmův zákon pro část obvodu
Proud procházející vodičem je přímo úměrný napětí mezi konci vodiče. Konstanta úměrnosti G představuje tzv. elektrickou vodivost.
elektrická vodivost – G jednotka: [G] = (siemens)
konstanta úměrnosti pro daný materiál vodiče
elektrický odpor (rezistance) – R jednotka: [R] = (ohm)

## Slide 25: 15. Elektrický odpor. Ohmův zákon pro část obvodu.
odpor
vlastnost vodiče
rezistor
elektronická součástka používaná v elektronických obvodech k nastavení nebo omezení proudu
využití: elektronika, ochrana proti zkratu, topná tělesa
slangově se nazývá též odpor
značení:

## Slide 26: 15. Elektrický odpor. Ohmův zákon pro část obvodu.
reostat
rezistor s proměnným odporem
využití: dříve – ovládání starých tramvají; dnes – laboratorní pomůcka
potenciometr
rezistor s proměnným odporem
využití: např. ovládání hlasitosti v audio nebo video zařízeních
termistor
elektrický odpor je závislý na teplotě (negastor – s teplotou R , pozistor – s teplotou R )
využití: teplotní čidla digitálních teploměrů v rozsahu od – 200 °C do 300 °C

## Slide 27: 15. Elektrický odpor. Ohmův zákon pro část obvodu.
Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče
Změříme odpor stejného vodiče při různé délce a stejném průřezu.
Změříme odpor stejného vodiče při různém průřezu a stejné délce.
Změříme odpor dvou různých vodičů stejné délky a průřezu.
– délka vodiče (m) – průřez vodiče (m2)
měrný elektrický odpor (rezistivita) – ρ jednotka: [ρ] = (ohmmetr)
materiálová konstanta (MFChT)
závisí na teplotě vodiče

## Slide 28: 15. Elektrický odpor. Ohmův zákon pro část obvodu.
rCu = 1,78.10-8 W.m
rAu = 2,04.10-8 W.m
rAl = 2,45.10-8 W.m
dobré vodiče
rnikelín = 40.10-8 W.m
rkonstantan = 49.10-8 W.m
rchrómnikl = 112.10-8 W.m
odporové materiály

## Slide 29
U (V) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
I (A) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
U (V) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
I (A) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16. Závislost odporu kovového vodiče na teplotě.
změříme velikost odporu vlákna žárovky pro různé proudy
hodnoty vyneseme do grafu – osa x: teplota, osa y: odpor

## Slide 30
16. Závislost odporu kovového vodiče na teplotě.
Elektrický odpor kovů se lineárně zvětšuje s rostoucí teplotou.

## Slide 31
16. Závislost odporu kovového vodiče na teplotě.
při zvýšení teploty vodiče  zvýší se kmity částic v krystalové mřížce  zvýší se počet srážek s e–
e– se v kovu bez el. pole pohybují chaoticky (elektronový plyn) tzv. Fermiho rychlostí ms-1 přičemž vektorový součet všech chaotických rychlostí = 0 ()
po vložení vodiče do elektrického pole se e– začnou pohybovat tzv. driftovou rychlostí ms-1 proti směru intenzity el. pole E

## Slide 32
16. Závislost odporu kovového vodiče na teplotě.
– teplotní součinitel el. odporu – změna teploty: – el. odpor při teplotě t0

## Slide 33
16. Závislost odporu kovového vodiče na teplotě.
Př. Jaký odpor má wolframové vlákno rozsvícené 60 W žárovky, jestliže jeho odpor při 20 °C má hodnotu 64 Ω a teplota rozžhaveného vlákna je cca 2500 °C?
t0 = 20 °C
t = 2500 °C
α = 0,0044 K-1

## Slide 34
16. Závislost odporu kovového vodiče na teplotě.
Voltampérová charakteristika žárovky a rezistoru
díky měnícímu se odporu vlákna žárovky vlivem rostoucí teploty je VA charakteristika žárovky nelineární
rezistor má stálý odpor a VA charakteristika je přímka

## Slide 35
Supravodivost
při teplotě se elektrický odpor výrazně snižuje
při teplotách je hodnota el. odporu neměřitelná
e– se pohybují ve dvojicích (Cooperovy páry)
materiál neklade odpor průchodu el. proudu
materiál vypuzuje ze svého objemu magnetické siločáry (ideální diamagnetikum) a vytváří kolem sebe silné magnet. pole
v supravodivém prstenci může teoreticky proud protékat po prvotním vybuzení až několik let
supravodivost objevil v roce 1911 holandský fyzik H. Kamerlingh-Onnes
supravodiče: rtuť Hg, olovo Pb, cín Sn, niob Nb
nesupravodivé kovy: zlato Au, stříbro Ag, měď Cu, železo Fe (nebyla pozorována ani při 40 µK)
využití: levitace, vlak MAGLEV, magnetická rezonance mozku, CERN – LHC, armáda
16. Závislost odporu kovového vodiče na teplotě.

## Slide 36
Supravodivost
Heike Kamerlingh Onnes (1853 – 1926) – nizozemský fyzik; NC 1913 za výzkum v oblasti nízkých teplot
1908 jako první zkapalnil hélium  umožnil zchlazování látek na 4,2 K za normálního tlaku
16. Závislost odporu kovového vodiče na teplotě.

## Slide 37
17. Spojování rezistorů. Regulace proudu a napětí.
změříme velikost odporu 2 a více rezistorů zapojených do série
Sériové zapojení

## Slide 38
17. Spojování rezistorů. Regulace proudu a napětí.
Závěr:
součet napětí na jednotlivých rezistorech je roven celkovému napětí
U = U1 + U2
nerozvětvený obvod: proud je všude stejný
I1 = I2 = I
dosadíme za napětí z Ohmova zákona:
U1 = R1∙ I, U2 = R2 ∙ I, U = R ∙ I
R ∙ I = R1∙ I + R2 ∙ I = I ∙ (R1+ R2)
analogicky pro větší počet rezistorů zapojených do série platí:

## Slide 39
17. Spojování rezistorů. Regulace proudu a napětí.
změříme velikost odporu 2 a více rezistorů zapojených paralelně
Paralelní zapojení

## Slide 40
při zvýšení teploty vodiče  zvýší se kmity částic v krystalové mřížce  zvýší se počet srážek s e–
e– se v kovu bez el. pole pohybují chaoticky (elektronový plyn) tzv. Fermiho rychlostí ms-1 přičemž vektorový součet všech chaotických rychlostí = 0 ()
po vložení vodiče do elektrického pole se e– začnou pohybovat tzv. driftovou rychlostí ms-1 proti směru intenzity el. pole E
17. Spojování rezistorů. Regulace proudu a napětí.

## Slide 41
17. Spojování rezistorů. Regulace proudu a napětí.
Závěr:
napětí na jednotlivých rezistorech jsou stejná
U = U1 = U2
rozvětvený obvod: celkový proud je dán součtem jednotlivých
I1 + I2 = I
dosadíme za proud z Ohmova zákona:
, ,
analogicky pro větší počet rezistorů zapojených paralelně platí:

## Slide 42
17. Spojování rezistorů. Regulace proudu a napětí.
Zápis zadání:
R1 = 10 Ω
U = 9 V
I = 300 mA = 0,3 A
R2 = ? (Ω)
Řešení:
3 V
20 Ω
Př. 1 Dva rezistory R1 = 10 Ω a R2 o neznámé hodnotě jsou zapojené do série. Napětí zdroje je 9 V, proud protékající obvodem je I = 300 mA. Určete hodnotu odporu rezistoru R2

## Slide 43
17. Spojování rezistorů. Regulace proudu a napětí.
Zápis zadání:
R1 = 10 Ω
R2 = 20 Ω
R3 = 50 Ω
U = 10 V
I = ? (A)
U1 = ? (V)
U2 = ? (V)
U3 = ? (V)
Řešení:
80 Ω
0,125 A
1,25 V
2,5 V
6,25 V
Př. 2 Tři rezistory R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω a R3 = 50 Ω jsou zapojené do série. Napětí zdroje je 10 V. Vypočítejte proud protékající obvodem a napětí na jednotlivých rezistorech.

## Slide 44
17. Spojování rezistorů. Regulace proudu a napětí.
Zápis zadání:
R1 = 30 Ω
U = 42 V
I = 2 A
R2 = ? (Ω)
Řešení:
I = I1 + I2 U1 = U2 = U
Př. 3 Dva rezistory R1 = 30 Ω a R2 o neznámé hodnotě jsou zapojené paralelně. Napětí zdroje je 42 V, proud protékající obvodem je I = 2 A. Určete hodnotu odporu rezistoru R2
70 Ω

## Slide 45
17. Spojování rezistorů. Regulace proudu a napětí.
Zápis zadání:
R1 = 10 Ω
R2 = 15 Ω
U = 3 V
I = ? (A)
I1 = ? (A)
I2 = ? (V)
Řešení:
6 Ω
0,5 A = 500 mA
0,3 A = 300 mA
200 mA
Př. 4 Dva rezistory R1 = 10 Ω a R2 = 15 Ω jsou zapojené paralelně. Napětí zdroje je 3 V. Vypočítejte proud protékající obvodem a proudy jednotlivými rezistory. Výsledek uveďte v miliampérech.

## Slide 46
17. Spojování rezistorů. Regulace proudu a napětí.
Regulace proudu I v obvodu
DO SÉRIE se spotřebičem zapojíme např. reostat nebo potenciometr
změnou odporu reostatu měníme proud I procházející obvodem
Imin  Rmax
Regulace napětí U v obvodu – dělič napětí
PARALELNĚ se spotřebičem zapojíme reostat nebo potenciometr
změnou polohy potenciometru měníme poměr mezi R1 a R2 a tím i U1 a U2

## Slide 47
18. Kirchhoffovy zákony
několik jednoduchých elektrických obvodů spojených vzájemně mezi sebou vytváří tzv. elektrické sítě
uzel – místo vodivého spojení minimálně 3 vodičů  v el. schématech vyznačen plným černým kolečkem
Gustav Robert Kirchhoff (1824 – 1887) – německý fyzik;  1847 formuloval zákony rozvětvení el. proudu;  rozvinul (společně s R. Bunsenem) metodu spektrální analýzy  metoda se používá pro určování složení hvězd;  spoluobjevil cesium a rubidium

## Slide 48
Kirchhoffův zákon (1. KIZ)
součet proudů v uzlu je roven nule  velikost proudů do uzlu vstupujících = velikosti proudů z uzlu vystupujících
proud VSTUPUJÍCÍ DO UZLU značíme + proud VYSTUPUJÍCÍ Z UZLU značíme –
18. Kirchhoffovy zákony

## Slide 49
Kirchhoffův zákon (2. KIZ)
součet úbytků napětí na jednotlivých rezistorech je v uzavřené smyčce stejný jako součet elektromotorických napětí všech zdrojů
rozvětvený el. obvod rozdělíme na jednotlivé smyčky (viz obr.) a pro každý uzel a smyčku rozepíšeme dílčí rovnice (viz př.)
18. Kirchhoffovy zákony
směr oběhu smyčky volíme libovolně  napětí jdoucí proti směru oběhu má zápornou hodnotu (na obr. je to U1)

## Slide 50
Př. 1 Určete velikosti proudů I1, I2, I3 a napětí UAB mezi body AB (uzly) v následujícím obvodu, je-li
18. Kirchhoffovy zákony
podle 1. KIZ sestavíme první rovnici pro proudy v jednotlivých uzlech (zde stačí např. uzel A vlevo):
resp.  směr proudu určíme podle dohody od + k –  šipka proudu míří k k zápornému pólu baterie
určíme smysl obíhání v jednotlivých větvích (modré kulaté šipky)
určíme směr elektromotorických napěti v obvodu (zelené šipky u zdrojů napětí)

## Slide 51
Př. 1 Určete velikosti proudů I1, I2, I3 a napětí UAB mezi body AB (uzly) v následujícím obvodu, je-li
18. Kirchhoffovy zákony
podle 2. KIZ sestavíme další dvě rovnice (pro každou smyčku 1 rovnice)  co jde proti smyslu obíhání má znaménko –
horní smyčka: , resp.
dolní smyčka:

## Slide 52
Př. 1 Určete velikosti proudů I1, I2, I3 a napětí UAB mezi body AB (uzly) v následujícím obvodu, je-li
18. Kirchhoffovy zákony
nakonec dosadíme za hodnoty odporů a elektromotorických napětí a získáme tři rovnice o třech neznámých:
Soustava má řešení:
záporné znaménko u proudu I1 znamená, že proud má opačný směr než námi původně určený ve schématu
napětí mezi uzly AB je stejné jako napětí na rezistoru R3 

## Slide 53
19. Ohmův zákon pro celý obvod
vnitřní odpor zdroje – každý zdroj elektrické energie klade průchodu proudu určitý odpor Ri

## Slide 54
19. Ohmův zákon pro celý obvod
a) nezatížený zdroj:
U – napětí na svorkách zdroje (svorkové napětí)
U0 – napětí naprázdno
Ue – elektromotorické napětí zdroje
b) zatížený zdroj:
svorkové napětí – U
Ui – úbytek napětí na vnitřním odporu Ri

## Slide 55
19. Ohmův zákon pro celý obvod
do předchozího vztahu dosadíme z Ohmova zákona pro část obvodu: resp. resp. a vyjádříme proud I
elektrický proud dodávaný zdrojem

## Slide 56
19. Ohmův zákon pro celý obvod
závislost velikosti svorkového napětí na proudu procházejícího obvodem
tvrdý zdroj (kvalitní)  dochází k nepatrnému poklesu napětí při průchodu velkých proudů  př. akumulátor
měkký zdroj (nekvalitní)  rychlý pokles svorkového napětí při zatížení  př. téměř vybitý monočlánek  napětí baterie je třeba měřit nikoliv pouze voltmetrem (ten měří pouze napětí naprázdno), ale při zatížení např. žárovkou
Zatěžovací charakteristika zdroje (VA charakteristika zdroje)

## Slide 57
19. Ohmův zákon pro celý obvod
Zatěžovací charakteristika zdroje (VA charakteristika zdroje)
zkratový proud –
při spojení nakrátko (natvrdo spojíme svorky zdroje, takže svorkové napětí U = 0 V)
může dosahovat až několik ampér (v závislosti na typu zapojení)

## Slide 58
19. Ohmův zákon pro celý obvod
Ochrana proti velkým proudům
pojistky  protékající proud roztaví vnitřní drátek; nebezpečí požáru z jiskřiště; nenahrazovat pojistku hřebíkem!!!

## Slide 59
19. Ohmův zákon pro celý obvod
Ochrana proti velkým proudům
jističe
velký vnitřní odpor u zdrojů vysokého napětí (VN) při experimentech v elektrostatice  i při napětí řádově několika tisíc kV protékají bezpečné proudy

## Slide 60
20. Elektrická práce a výkon v obvodech = I
síly el. pole konají při přemístění náboje určitou práci
vzájemnou kombinací předchozích vzorců získáme různá vyjádření pro elektrickou práci:
Jouleovo teplo – jednotka:[] = 1 J (joule)
při průchodu proudu vodičem dochází k jeho zahřívání  princip el. vařiče  vzniká teplo
R – odpor vodiče
I – proud procházející vodičem
t – doba (čas) průchodu proudu vodičem

## Slide 61
20. Elektrická práce a výkon v obvodech = I
dochází k tzv. disipaci energie  nevratná přeměna el. energie na teplo
v praxi: v případě střídavého proudu se jedná zejména o ztráty při přenosu el. energie  proto se napětí z generátoru transformuje na VVN (velmi vysoké napětí) řádově 102 kV (omezí se proud vodičem)
James Prescott Joule (1818 – 1889) – anglický fyzik;  spolupracoval s W. Thompsnem na vývoji termodynamické teplotní stupnice;  kvůli poruše páteře nechodil do školy; otec měl pivovar;  1840 objevil zákon o přeměně el. energie na teplo  1846 objevil magnetostrikci (změna délky železné tyče vlivem zmagnetování; dnes využito ve spojení s ultrasonickými zvukovými vlnami)  jeho jménem pojmenována jednotka tepla  zjistil, že teplo není tekutina (čemuž se věřilo), ale je forma energie  formuloval zákon zachování energie, čímž byl položen základ termodynamiky  nikdy se nestal profesorem, zůstal celý život pivovarníkem  vynalezl elektrické svařování nebo výtlakovou pumpu

## Slide 62
výkon el. spotřebiče – jednotka:[] = 1 W (watt)
20. Elektrická práce a výkon v obvodech = I
R – odpor vodiče
I – proud procházející vodičem
U – napětí na vodiči
účinnost přeměny energie v el. obvodu – jednotka:[] = bez rozměru
účinnost je tím větší, čím větší je hodnota odporu R oproti vnitřnímu odporu Ri

## Slide 63
??? Za jakých podmínek je výkon maximální?
20. Elektrická práce a výkon v obvodech = I
z pohledu funkcí se jedná o kvadratickou funkci závislosti výkonu P na proudu I
Graf výkonu a napětí v závislosti na proudu
červená křivka výkonu – parabola () má vrchol  pro naši funkci výkonu je to konkrétně
podíl je roven zkratovému proudu Ik; vrchol tedy na ose x odpovídá hodnotě

## Slide 64
20. Elektrická práce a výkon v obvodech = I
Graf výkonu a napětí v závislosti na proudu
dosadíme-li do Ohmova zákona pro celý obvod, dostaneme vztah , resp. po úpravě , resp. , resp.
tento výsledek dosadíme do vztahu pro účinnost a máme
nejvyššího výkonu spotřebiče tedy dosáhneme, je-li jeho odpor roven vnitřnímu odporu zdroje a účinnost pak dosáhne 50 %  lze dosáhnout i větší účinnosti, ale za cenu menšího výkonu
v praxi jsou obvody navrženy tak aby bylo dosaženo rozumného kompromisu mezi maximálním výkonem a maximální účinností