## Slide 1
20. Elektrická práce a výkon v obvodech = I
síly el. pole konají při přemístění náboje určitou práci
vzájemnou kombinací předchozích vzorců získáme různá vyjádření pro elektrickou práci:
Jouleovo teplo – jednotka:[] = 1 J (joule)
při průchodu proudu vodičem dochází k jeho zahřívání  princip el. vařiče  vzniká teplo
R – odpor vodiče
I – proud procházející vodičem
t – doba (čas) průchodu proudu vodičem

## Slide 2
20. Elektrická práce a výkon v obvodech = I
dochází k tzv. disipaci energie  nevratná přeměna el. energie na teplo
v praxi: v případě střídavého proudu se jedná zejména o ztráty při přenosu el. energie  proto se napětí z generátoru transformuje na VVN (velmi vysoké napětí) řádově 102 kV (omezí se proud vodičem)
James Prescott Joule (1818 – 1889) – anglický fyzik;  spolupracoval s W. Thompsnem na vývoji termodynamické teplotní stupnice;  kvůli poruše páteře nechodil do školy; otec měl pivovar;  1840 objevil zákon o přeměně el. energie na teplo  1846 objevil magnetostrikci (změna délky železné tyče vlivem zmagnetování; dnes využito ve spojení s ultrasonickými zvukovými vlnami)  jeho jménem pojmenována jednotka tepla  zjistil, že teplo není tekutina (čemuž se věřilo), ale je forma energie  formuloval zákon zachování energie, čímž byl položen základ termodynamiky  nikdy se nestal profesorem, zůstal celý život pivovarníkem  vynalezl elektrické svařování nebo výtlakovou pumpu

## Slide 3
výkon el. spotřebiče – jednotka:[] = 1 W (watt)
20. Elektrická práce a výkon v obvodech = I
R – odpor vodiče
I – proud procházející vodičem
U – napětí na vodiči
účinnost přeměny energie v el. obvodu – jednotka:[] = bez rozměru
účinnost je tím větší, čím větší je hodnota odporu R oproti vnitřnímu odporu Ri

## Slide 4
??? Za jakých podmínek je výkon maximální?
20. Elektrická práce a výkon v obvodech = I
z pohledu funkcí se jedná o kvadratickou funkci závislosti výkonu P na proudu I
Graf výkonu a napětí v závislosti na proudu
červená křivka výkonu – parabola () má vrchol  pro naši funkci výkonu je to konkrétně
podíl je roven zkratovému proudu Ik; vrchol tedy na ose x odpovídá hodnotě

## Slide 5
20. Elektrická práce a výkon v obvodech = I
Graf výkonu a napětí v závislosti na proudu
dosadíme-li do Ohmova zákona pro celý obvod, dostaneme vztah , resp. po úpravě , resp. , resp.
tento výsledek dosadíme do vztahu pro účinnost a máme
nejvyššího výkonu spotřebiče tedy dosáhneme, je-li jeho odpor roven vnitřnímu odporu zdroje a účinnost pak dosáhne 50 %  lze dosáhnout i větší účinnosti, ale za cenu menšího výkonu
v praxi jsou obvody navrženy tak aby bylo dosaženo rozumného kompromisu mezi maximálním výkonem a maximální účinností