## Slide 1: Střídavý proud a jeho využití v praxi
© 2023+ RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.

## Slide 2
proměnné napětí i proud s harmonickým (sinusovým) průběhem
Jde o harmonické elektrické kmitání
u – okamžitá hodnota napětí, [u] = V (volt) – amplituda napětí – úhlová frekvence, [] = rad s-1 – čas, – frekvence střídavého proudu
Alternátor – generátor střídavého proudu
Značka střídavého a ss proudu:
Pozn.1: dynamo – generátor stejnosměrného proudu
Pozn.2: „dynamo“ na kole – kdysi se používalo jako zdroj elektrické energie pro žárovky v předním a zadním světle; ve skutečnosti jde o malý alternátor
1. Střídavý proud
1.1 Základní vlastnosti střídavého proudu a napětí

## Slide 3
1. Střídavý proud
1.1 Základní vlastnosti střídavého proudu a napětí
největší napětí se indukuje v čase v čase ¼ T a ¾ T (T – perioda)
stator je v praxi tvořen soustavou cívek, které vytváří soustavu elektromagnetů
rotor – cívka, jejíž dva vývody jsou spojeny se 2 prstenci
sběrače – měděné nebo ocelové kartáčky dotýkající s prstenců a odvádějící střídavý proud z alternátoru
Alternátor – generátor střídavého proudu
princip elektromagnetické indukce
při otáčení cívky (rotor) v magnetickém poli magnetu (stator) se na jejích vývodech indukuje střídavé napětí

## Slide 4
1. Střídavý proud
1.1 Základní vlastnosti střídavého proudu a napětí
na výstupu je pulzní tepavý proud
k vyhlazení výstupního napětí do téměř konstantní přímky je třeba použít kondenzátor, paralelně připojený ke spotřebiči R
komutátor – dva vzájemně izolované půlprstence, díky kterým je polarita napětí na výstupu stále stejná
Dynamo – generátor stejnosměrného proudu

## Slide 5
energetika: f = 50 – 60 Hz (turbogenerátor: 3000-3600 ot/min)
oscilační obvody: řádově 10 kHz – 10 GHz  radiové signály, televize, WiFi, GSM
1. Střídavý proud
1.1 Základní vlastnosti střídavého proudu a napětí

## Slide 6
grafické znázornění veličin U a I
proud i napětí jsou tzv. ve fázi: fázový rozdíl
1. Střídavý proud
1.2 Obvod střídavého proudu s rezistorem
Schéma zapojení
Ohmův zákon
Ohmův zákon platí stejně jako u stejnosměrného proudu
R – rezistance  odpor rezistoru v obvodu střídavého proudu
Fázorový diagram

## Slide 7
1. Střídavý proud
1.2 Obvod střídavého proudu s rezistorem
Efektivní hodnoty U a I
jsou takové hodnoty napětí a proudu, které v součinu dávají stejný střední výkon, jako by obvodem protékal stejnosměrný proud
tyto hodnoty měří střídavé voltmetry a ampérmetry, resp. multimetry
Maximální hodnoty Um a Im
jsou maximální hodnoty napětí a proudu, odpovídající amplitudě napětí, resp. amplitudě proudu

## Slide 8
1. Střídavý proud
1.2 Obvod střídavého proudu s rezistorem
Výkon střídavého proudu v obvodu s rezistorem
= proud: P = U I = R I2
 proud: okamžitý výkon …
amplituda výkonu …
celková práce za jednu periodu … W  číselně rovna obsahu plochy pod křivkou okamžitého výkonu = číselně obsahu obdélníku o stranách ½ a T
střední výkon … P
efektivní hodnoty … U, I

## Slide 9
proud opožděn za napětím o fázový rozdíl
1. Střídavý proud
1.3 Obvod střídavého proudu s indukčností L
Schéma zapojení
Induktance
střídavý proud indukuje v cívce napětí, které dle Lenzova zákona působí proti Ue zdroje  to způsobí opoždění proudu za napětím
XL – induktance [XL] = Ω  odpor, který klade cívka průchodu střídavého proudu
Fázorový diagram
reálná cívka má i vlastní odpor R  chová se jako sériový RL obvod

## Slide 10
1. Střídavý proud
1.3 Obvod střídavého proudu s indukčností L
Frekvenční závislost induktance
odpor cívky lineárně roste s frekvencí střídavého proudu
indukčnost cívky se zvyšuje s rostoucí frekvencí proudu  v cívce se vytváří více a více vířivých proudů
hustě vinuté cívky s železným jádrem velmi silně zeslabují střídavé proudy  takové cívky se nazývají tlumivky

## Slide 11
proud předbíhá napětí o fázový rozdíl
1. Střídavý proud
1.4 Obvod střídavého proudu s kapacitou C
Schéma zapojení
Kapacitance
nabíjecí proud je největší, když je kondenzátor nenabitý  napětí mezi deskami je nulové
XC – kapacitance [XC] = Ω  odpor, který klade kondenzátor průchodu střídavého proudu
Fázorový diagram

## Slide 12
1. Střídavý proud
1.4 Obvod střídavého proudu s kapacitou C
Frekvenční závislost kapacitance
odpor kondenzátoru hyperbolicky klesá s frekvencí střídavého proudu
kondenzátor se opakovaně nabíjí a vybíjí  dielektrikum se střídavě polarizuje
takže i když žádné elektrony mezerou mezi deskami kondenzátoru neprojdou, tak se ve vodičích „před kondenzátorem“ i „za kondenzátorem“ střídavě pohybují tam a zpátky
stejnosměrný proud kondenzátorem neprojde
má-li napětí z nějakého zdroje jak stejnosměrnou, tak střídavou složku, kondenzátor propustí jen střídavou složku

## Slide 13
1. Střídavý proud
1.5 RLC obvody
Sériový RLC obvod
Fázorový diagram
Výpočet impedance RLC obvodu
Impedance Z [Z] = 
impedance obvodu je odpor, který klade průchodu střídavého proudu RLC obvod
Induktance = indukční reaktance
Kapacitance = kapacitní reaktance

## Slide 14
1. Střídavý proud
1.5 RLC obvody
Rezonanční frekvence – Thomsonův vztah
Kdy prochází sériovým RLC obvodem největší proud?
největší proud prochází obvodem tehdy, je-li impedance obvodu nejmenší  pro X = 0 je Z = R
X = 0    
Thomsonův vztah a rezonanční křivka
vztah pro rezonanční frekvenci sériového RLC obvodu
při rezonanci je proud procházející obvodem maximální, impedance minimální
impedance Z
proud I
rezonanční frekvence f0

## Slide 15
1. Střídavý proud
1.5 RLC obvody
Fázový rozdíl napětí a proudu

## Slide 16
1. Střídavý proud
1.5 RLC obvody
Paralelní RLC obvod
Fázorový diagram
Výpočet impedance RLC obvodu
Impedance Z

## Slide 17
1. Střídavý proud
1.5 RLC obvody
Rezonanční frekvence – Thomsonův vztah
Kdy prochází paralelním RLC obvodem nejmenší proud?
nejmenší proud prochází obvodem tehdy, je-li impedance obvodu největší  pro X = 0 je Z = R
X = 0    
Thomsonův vztah a rezonanční křivka
vztah pro rezonanční frekvenci paralelního RLC obvodu
při rezonanci je proud procházející obvodem minimální, impedance maximální

## Slide 18
1. Střídavý proud
1.6 Činný výkon střídavého proudu
Střední výkon Ps
Činný výkon P
- účiník
určuje tu část výkonu střídavého proudu, která se v obvodu mění na užitečnou práci
Ztrátový jalový výkon PZ
určuje tu část výkonu střídavého proudu, která se v obvodu mění na ztrátové teplo

## Slide 19
1. Střídavý proud
1.7 Usměrňovač a zesilovač
Usměrňovač
Mění střídavý proud (sinusový průběh) na stejnosměrný (konstantní průběh)
a) jednocestný usměrňovač – pulzní napětí a tepavý proud na výstupu
b) dvoucestný usměrňovač – usměrnění obou půlperiod

## Slide 20
1. Střídavý proud
1.7 Usměrňovač a zesilovač
Usměrňovač
kondenzátor zabraňuje poklesu napětí → místo pulzního napětí je na výstupu pilovité napětí
při větší kapacitě kondenzátoru je pokles menší a tím je menší zvlnění křivky
lze dosáhnout téměř konstantní závislosti (jako u stejnosměrného proudu)
+
-
-
+

## Slide 21
1. Střídavý proud
1.7 Usměrňovač a zesilovač
Zesilovač
základní činnost tranzistoru spočívá v zesílení signálu (napětí)
plní tedy funkci jednoduchého zesilovače
jsou základem všech integrovaných obvodů (IO) → procesory, paměti
zesílené napětí na výstupu zesilovače má opačnou fázi než vstupní napětí
Proudový zesilovací činitel – β

## Slide 22
1. Střídavý proud
1.7 Usměrňovač a zesilovač
Zesilovač – zajímavosti
běžné tranzistory:
slouží pro zpracování signálu ať už jako jednotlivé „diskrétní“ součástky, či součástky v čipech a mikročipech integrovaných obvodů
jsou dnes základním prvkem spotřební i nespotřební elektroniky (televize, rádia, počítače, mobilní telefony…)
běžné tranzistory obvykle zpracovávají signál v jednotkách voltů, proud přitom bývá nejvýše v řádu miliampérů
výkonové tranzistory:
jsou klíčovým prvkem používaným ve výkonové elektronice, například v oblasti spínaných zdrojů nebo frekvenčních měničů
výkonová elektronika je rovněž klíčová při realizaci moderních zdrojů světla (úsporná žárovka, LED), moderních trakčních vozidel s asynchronními motory, hybridních automobilů a elektromobilů, fotovoltaických a větrných elektráren.
současné výkonové tranzistory jsou schopny ve spínacím režimu pracovat s napětím až v řádu kilovoltů a s proudy v řádu 102 až 103 A
v procesoru Intel Pentium 4 je cca 42 000 000 tranzistorů se spoji o šířce 0,18 μm

## Slide 23
1. Střídavý proud
1.7 Usměrňovač a zesilovač
Integrovaný obvod
složen z desítek miniaturních tranzistorů, rezistorů, kondenzátorů, OZ
jako celek jde o elektrický obvod, který vykonává určitou funkci
první IO vytvořen v roce 1958 v Texas Instruments
meze integrace součástek závisí krom jiného i na Heisenbergových relacích neurčitosti → součástky i jejich počet na mm2 nelze zmenšovat do nekonečna
Využití
veškeré spotřební elektronice, ale i různá vědecká zařízení, např. na umělých družicích.
televize, videa, satelitní přijímače, dálková ovládání
rádia, CD či MP3 i MP4 přehrávače
digitální hodinky, kalkulačky
mobilní telefony, vysílačky, GPS přijímače
fotoaparáty, digitální fotoaparáty
počítače, tiskárny, monitory, PDA
automobily, letadla a další dopravní prostředky
lékařské, vědecké a měřicí přístroje
Zajímavosti
Nejmenší IO na světě: Vědci z IBM dokázali vytvořit nejmenší logický obvod na světě sestávající z jediné molekuly kysličníku uhelnatého. Tento obvod má rozměr menší než jedna triliontina čtverečního palce (a je tedy 260 000 x menší než obdobný obvod na křemíkové bázi).
Nejmenší tranzistor na světě
výzkumníci z MIT vytvořili 3D tranzistory o průměru pouhých 2,5 nanometrů
Na jediný mikročip o velikosti nehtu lze umístit až desítky miliard těchto drobných tranzistorů

## Slide 24
2. Střídavý proud v praxi
2.1 Třífázový generátor střídavého proudu
Válka proudů – výhody střídavého proudu nad stejnosměrným
1882 – 1892 válka proudů mezi T. A. Edisonem (1847 – 1931) (zastánce stejnosměrného proudu, který používal k napájení osvětlení domácností žárovkami) a G. Westinghousem () (zastánce střídavého proudu, který používal k napájení veřejného osvětlení obloukovými lampami nebo k pohonu elektrických strojů; N. Tesla jeho zaměstnanec vynalezl většinu zařízení na střídavý proud; )
tři aspekty války: ostrý konkurenční boj, řada smrtelných úrazů způsobených rozvody střídavého proudu a zákulisní manévry spojené se zaváděním elektrického křesla
1882 – Edison: ss rozvody do domácností měly nahradit svícení plynem a petrolejem; nevýhoda: rozvody do vzdálenosti max. několika km, pak velké ztráty, každé město by muselo mít svoji elektrárnu
1886 – Westinghouse: střídavé rozvody, malý proud, vysoké napětí, levnější přenos
1892 – konec sporů: Edison odešel z podnikání s elektřinou, jeho společnost splynula s Thomson-Houston Electric a přešla na střídavý proud
1893 – Westinghouse získal kontrakt na osvětlení Světové výstavy v Chicagu a stavbu elektrárny u Niagarských vodopádů
V některých městských částech přetrvaly ss elektrárny po celé 20. století
Nový Bydžov 1895-1920: byl mezi prvními městy při zavádějí elektrické energie. Městská ss elektrárna zahájila činnost již v roce 1895. Elektrické osvětlení města bylo slavnostně zahájeno 23. července.

## Slide 25
2. Střídavý proud v praxi
2.1 Třífázový generátor střídavého proudu
Třífázový generátor – princip
Rotor – pohyblivá cívka s jádrem (elektromagnet)
Stator – 3 pevné cívky, ve kterých se indukuje proud

## Slide 26
2. Střídavý proud v praxi
2.1 Třífázový generátor střídavého proudu
Třífázový generátor – provedení
Rotor – pohyblivá cívka s jádrem (elektromagnet)
Stator – dvojice pólových nástavců naproti sobě
https://online.corinth3d.com/app/scene/f_vyna_3f_generator
Corinth 3D – model generátoru

## Slide 27
Černý nebo hnědý – fáze L, pod napětím vůči zemi
Modrý – nulovací vodič N
Zelenožlutý – ochranný vodič (zemnění) PE
2. Střídavý proud v praxi
2.2 Třífázová soustava střídavého proudu
Fázové vodiče
Zapojení spotřebiče do hvězdy nebo trojúhelníku
Zapojení do hvězdy – využívá fázového napětí 230 V mezi nějakou fází a nulovacím vodičem Př.: Rádio, počítač, domácí spotřebiče
Zapojení do trojúhelníku – využívá sdruženého napětí 400 V mezi fázemi Př.: výkonové spotřebiče: pila, čerpadlo
u1
u13

## Slide 28
2. Střídavý proud v praxi
2.2 Třífázová soustava střídavého proudu
Sdružené napětí
mezi dvěma fázemi, např. UAB viz obr.
fázová napětí UA = UB = UC = 230 V
Zapojení zásuvky 230 V
nulovací vodič nesmí být přerušen! (např. pojistkou – ta musí být zásadně na fázovém vodiči)
Spotřebiče 1. třídy – kovový obal spotřebiče (např. PC) – ochrana zemněním  zelenožlutý vodič spojený s kovovým obalem  spojí-li se fázový vodič s kostrou spotřebiče, spojí se přes PE vodič se zemí, dojde ke zkratu, přepálí se pojistka nebo vypne jistič
Spotřebiče 2. třídy – izolovaný nevodivý povrch (např. fén)
Spotřebiče 3. třídy – do 50 V (bezpečné napětí)
Délka prodlužovacího kabelu 220 V – max. 12 m  při větší délce má nulovací vodič velký odpor a pojistka nejistí

## Slide 29
2. Střídavý proud v praxi
2.2 Třífázová soustava střídavého proudu
Třídy ochrany spotřebičů a bezpečná napětí
Normální – suchá, izolovaná místa, která svou podstatou zabraňují úrazu el. proudem  dětský pokoj
Nebezpečné – vlhké, horké, hrozí nebezpečí úrazu el. proudem  koupelna, kuchyň
Zvlášť nebezpečné – mokré s extrémní korozní aktivitou  vlhké sklepy, studny, jeskyně, kovové nádrže

## Slide 30
2. Střídavý proud v praxi
2.2 Třífázová soustava střídavého proudu
Účinky elektrického proudu na lidský organismus
Max. bezpečný proud
stejnosměrný – 10 mA
střídavý – 3,5 mA

## Slide 31
2. Střídavý proud v praxi
2.3 Elektromotor na střídavý proud
Točivé magnetické pole
rotor – permanentní magnet (malé synchr.m.), elektromagnet (větší synchr.m.) nebo kotva nakrátko (asynchr.m.)
stator – 3 cívky, ve kterých vzniká v dutině statoru tzv. točivé magnetické pole  vektor B se otáčí s frekvencí f
Synchronní a asynchronní elektromotor
elektromotor – mění elektrickou energii na mechanickou
princip – pohyb vodiče s proudem v magnetickém poli statoru
Synchronní elektromotor – rotor se otáčí s frekvencí točivého magnetického pole  elektromobily, motory s velkým výkonem a konstantními otáčkami, krokové motory, CD-ROM, hračky
Asynchronní elektromotor – otáčky motoru nižší než je frekvence točivého pole, velikost proudu se mění podle zatížení  cirkulárka, pračka, gramofony, ventilátory, ledničky, vrtačky

## Slide 32
2. Střídavý proud v praxi
2.3 Elektromotor na střídavý proud
Moderní diskový synchronní elektromotor
využití: elektromobily

## Slide 33
2. Střídavý proud v praxi
2.3 Elektromotor na střídavý proud
Asynchronní elektromotor

## Slide 34
2. Střídavý proud v praxi
2.4 Transformátor
Jednofázový transformátor
2 cívky na společném jádře z magneticky měkkých vzájemně izolovaných plechů
princip elektromagnetické indukce
zvyšuje nebo snižuje hodnoty střídavého napětí a proudu (ss I se transformovat nedá)
Transformátor naprázdno
transformační poměr … k k > 1 … transformace nahoru k < 1 … transformace dolů

## Slide 35
2. Střídavý proud v praxi
2.4 Transformátor
Třífázový transformátor
trojice cívek v primárním i sekundárním obvodu
využití – energetika, výrobní sektor
Ztráty při přenosu – Jouleovo teplo
při transformaci dochází ke ztrátám energie vlivem tepla, vířivých proudů, periodického přemagnetování jádra
ztráty omezíme malým proudem a vysokým napětím

## Slide 36
2. Střídavý proud v praxi
2.5 Přenos elektrické energie
Přenosové schéma

## Slide 37
2. Střídavý proud v praxi
2.5 Přenos elektrické energie
VVN
VVN
VN
NN

## Slide 38
2. Střídavý proud v praxi
2.5 Přenos elektrické energie
Poezie stožárů VVN

## Slide 39
2. Střídavý proud v praxi
2.5 Přenos elektrické energie
Městské rozvodny

## Slide 40
2. Střídavý proud v praxi
2.5 Přenos elektrické energie
Obecní transformátory

## Slide 41
2. Střídavý proud v praxi
2.5 Přenos elektrické energie
Procentuální rozložení výroby energie v EU a ve světě

## Slide 42
2. Střídavý proud v praxi
2.5 Přenos elektrické energie
Procentuální rozložení výroby energie v ČR v roce 2013

## Slide 43
2. Střídavý proud v praxi
2.5 Přenos elektrické energie
Procentuální rozložení výroby energie v ČR v roce 2017
Pokles
černé uhlí z 6 % na 5%
jádro z 36 % na 33 %
vodní z 5 % na 2 %
Růst
hnědé uhlí ze 40 % na 42 %
zemní plyn ze 2 % na 4%
větrné a solární ze 3 % na 4 %
biomasa, bioplyn ze 4 % na 6 %